## Slide 1: Laboratoriesikkerhed
Tobias Christensen

## Slide 2: Introduktion
Skabe sikkert og behageligt arbejdsmiljø på tværs af laboratorierne
GLP – God laboratoriepraksis
Kompendium labsikkerhed 2020
Studienet erstatter sikkerhedskompendium

## Slide 3: Ulykker
Ved akutte ulykker og brand ring: 1-1-2
Ved ikke akutte skader, der kræver behandling ring: 18 18
  Åbningstider: Hverdage kl. 14-22 / Weekender og helligdage kl. 10-20
  Bemanding: Specialuddannede sygeplejersker
  Adresse: Kalundborg Sundheds- og Akuthus, Nørre Allé 31, 4400 Kalundborg (Ring før ankomst!)
Forsikring
Beredskabsplan
Underviser eller L-AMU

## Slide 4: Brand
Ved store brande begrænses omfanget, evakuer og ring 1-1-2
Vælg den korrekte bekæmpelses metode!
Brandtæppe/kittel
Vand/nødbruser
CO2/kulsyreslukker, findes i alle laboratorier
Pulverslukker findes i KalA0.01, KalA0.02 & KalA0.05
Typer af brand | Udstyr | Sted
Person eller faster stoffer (ikke metal) | Nødbruser, vand eller brandtæppe/kittel | Indgange til laboratorierne, vandhaner og kittel
Væsker, gasser eller apparatur | CO2/ kulsyreslukker | Fordelt i laboratorierne, kig efter skiltning
Metal og større brande | Pulverslukker | KalA0.01,02 & 05

## Slide 5: Påklædning
Kittel
  Bukser
  Sko
Øjne
  Kontaktlinser
  Briller
  Beskyttelsesbriller
Hår
Smykker
Handsker

## Slide 6: Sikkerhed 1
Håndvask (Håndsprit)
  Hvornår
  Hvordan
Handsker
  Materiale, holdbarhed, kvalitetscertifikater
  Tryghed/ flask tryghed?
  https://www.youtube.com/watch?v=t2xuszdLRko
Øjenskyl
Nødbruser
Førstehjælpskasser

## Slide 7: Sikkerhed 2
Valg af arbejdsplads
  Intet sug
  Bordsug
  Stinkskab
  Lafbænk
Gravide og ammende er særligt udsat
  Meddeles hurtigst muligt
  Større krav til sikkerhed

## Slide 8: Sikkerhed 3
Adfærd
Mærkning
  Hvad, hvornår, hvem (og APB label)
Ergonomi
Anvendelse af udstyr
Åben ild
Stocks
  Beskyt etikken
  Opbevares under sug

## Slide 9: Hazard and precaution (GHS)
H/P sætninger samt piktogrammer kan findes på Europa-kommisionens hjemmeside
Forberedelse
  Udsøg reagens
  Udsøg forholdsregler

## Slide 10: Hazards
Fysisk/Kemisk
  H200
Sundhed
  H300
Miljø
  H400

## Slide 11: Precautions
Generelle oplysninger
  P100
Sikkerhed
  P200
Sikkerhedsrespons
  P300
Opbevaring
  P400
Bortskaffelse
  P500

## Slide 12: Sikkerhedsdatablade
Identifikation - produkt & producent
Fareidentifikation
Sammensætning og indhold
Førstehjælpsforanstaltninger
Brandbekæmpelse
Forholdsregler ved udslip
Håndtering & opbevaring
Eksponering & værnemidler
Fysiske- & kemiske egenskaber
Stabilitet & reaktivitet
Toksikologi
Miljøoplysninger
Bortskaffelse
Transportoplysninger
Reguleringer
Andre oplysning

## Slide 13: Kemibrug – KBA og stofkort
https://www.kemibrug.dk/
KBA oversigt
Anvendelsesområde
Sundhedsfarlige egenskaber
Forholdsregler
Beskrivelse
Brand
Bortskaffelse
Førstehjælp
Opbevaring
Substitution

## Slide 14: Kend dit udstyr!

## Slide 15: Oprydning
Affald
  Diverse
  Kemikalie
  Glas
  Biologisk
Rengøring
Opvask
  Tøm
  Skyl af
  Sprit

## Slide 16: Opvask
Beskidt
  Tøm
  Skyl af
  Sprit
Ren
  På plads
Glas pipetter
  Spidsen op!
  I kurven

## Slide 17: Afdampning
Organisk kemi
  Tømmes til affaldsbehold
  Skylles med relevant opløsning til beholder
    Vand
    Ethanol
    Acetone
  Stilles til afdampning i stinkskab natten over
Tomme kemikalier beholdere stilles ligeledes til afdampning

## Slide 18: Affaldsgrupper
Gruppe | Kort beskrivelse | Eksempler
O | Kraftigt oxiderende eller vand reagerende stoffer | Hydrogenperoxid, aluminiumchlorid
K | Indeholder kviksølv | Kviksølvbatterier, kviksølv termometer
Z | Emballage, medicin, batterier uden kviksølv og klinisk risikoaffald | Ukendt affald og andet der ikke kan placeres i andre grupper
T | Pesticider – findes normalt ikke i laboratorier | Gift, bekæmpelsesmidler
X | Uorganisk affald | Syre, base, metal, salt
A | Mineral affald uden emulgerende stoffer – findes normalt ikke i laboratorier | Forskellige typer af olier
B | Svovl, fluor, chlor, brom eller jod (Halogener) | Chloroform, PVC, svovl
C | Flydende brandbare væsker (>18MJ/kg) | Acetone, ethanol, xylen
H | Organisk affald med højt vandindhold | Formalin, eddikesyre, organiske salte- og syre

## Slide 19: Affaldsdunke og labels
Plast- eller glasbeholder?
  X, Y, Z / I , II , III ?
  Ventileret låg?
Transport (ADR)– Hvem må hvad?
UN-nummer
Labels
  Kemiskaffald
  H350,H350i og H351

## Slide 20: Efter lab
Håndvask
Kitler
  Snavsede
  Vask

## Slide 22: Biologiske laboratorier
Biologiske agenser og GMO
Risiko/smitte
  Behandling
Hygiejne
  Håndvask
  Håndsprit
  Kittel
Rengøring
Affald

## Slide 23: Sortering af biologisk affald
Biologisk affald GMO klasse 1 (Fast) Biologisk affald fra biologiske agenser klasse 1 og 2 Humant materiale – væv Kanyler, objektglas og andet skarpt | Klinisk risikoaffald
Biologisk affald fra GMO klasse 1 (Flydende) | Dekontaminering og hældes i vasken
Biologisk affald fra GMO klasse 2 Biologisk affald fra biologiske agenser klasse 3 | Autoklavering
Ikke kontamineret emballage og utensilier Autoklaveret affald | Dagsrenovation

## Slide 24: Risikovurdering
Vær forberedt!
Metoder
  Risiko
Kemikalier
  Risiko
    KRAN
    Substitution
    CAS-kemibrug
Oprydning
  Affald
Forbehold/Tiltag

## Slide 25: Gode råd
Hæld aldrig vand ned i koncentrerede syrer!!! - Hæld forsigtigt syren ned i vandet under omrøring.
Vend altid reagensglassets munding væk fra dig selv og dine medstuderende. For eksempel ind mod stinkskabets bagvæg - så evt. sprøjt ikke skader nogen.
Tilproppede kolber eller andet lukket glasapparatur må aldrig opvarmes pga. eksplosionsfare.
Centrifuger bruges punkt for punkt efter forskriften. HUSK altid afbalancering af centrifugeglassene.
Glasrør må aldrig presses igennem f.eks. et hul i en prop, uden at man har sat sig ind i, hvordan det gøres uden fare for skade.
Gummislanger, som ikke nemt kan trækkes af, skal klippes/skæres af nær glasset.
Vakuumudstyr skal stå i stinkskab, hvor dette er muligt, pga. implosionsfare.
Farlige kemikalier (giftige, ætsende, brandfarlige) i glasflasker i mængder fra 1 liter eller mere, skal transporteres med stor forsigtighed f.eks. i en plastspand med håndtag.
Åben ild må kun anvendes hvor dette er anvist.
Brændbare/eksplosive væsker og faste stoffer må ikke anvendes i nærheden af åben ild - ved opvarmning benyttes elektrisk varmeplade eller varmekappe.
Hæld aldrig kemikalier tilbage på flasker eller glas. Overskud af kemikalier behandles som affald.
Væske, der er løbet ned ad siden på flasken, skylles af med vand, og flasken aftørres med papir.
Sæt kemikalier på deres plads straks efter brug.
Beholdere med indhold, du selv har lavet, skal mærkes tydeligt med, hvad det er - samt dit navn, dato og evt. faremærkning.
Glasslib (skilletragte mm.) skal smøres med silicone eller teflonforing inden brug - særligt vigtigt ved brug af base.
Arbejdsplads holdes ren og organiseret, redskaber der ikke bruges i direkte forbindelse med opstillingen, holdes på afstand – Herunder computere, notesblokke m.m.
Hold altid på etikken fra den beholder der hældes fra, det beskytter etikken så den holder længere.